®

Антенна телевизионная

логопериодическая

для приема ДМВ диапазона

Общие сведения.

Антенна  телевизионная   индивидуальная  наружная  предназначена  для  стационарного приёма сигналов цифрового и аналогового вещательного телевидения . Совместима со всеми видами цифровых эфирных ресиверов. Антенна  проста  в  установке  и  не  требует  обслуживания во  всём  сроке  её   эксплуатации.

При установке антенны рекомендуется применять телевизионный кабель RG-6, РК -75 с сопротивлением 75 Ом. В связи с большим затуханием сигнала недопустимо применять старый кабель , любой кабель, имеющий повреждённую изоляцию, скрутки, перегибы.

Основные параметры и характеристики.

|  | Каналы | Полоса частот,MHz | Коэфф. усиления | Кол-во элементов. | Длина, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ёлка-ДМВ | с 21 по 69 | 470-860 | 10 dB | 13 | 95 |

Порядок установки антенны.

1)Уберите торцевые заглушки.

2)Просуньте внутрь стрелы телевизионный кабель, зачистите его

3) Подключите центральную жилу кабеля к верхней стреле, а оплётку – к нижней, через которую проходит

кабель (рис. 1).

4)Установите заглушки на место.

5)На другом конце кабеля установите F-разъем, как показано на рисунке 2, и присоедините у нему штекер ТВ. Установите антенну на мачте. Подключите к телевизору.

# Text boxes

Порядок зачистки кабеля

Произведите зачистку кабеля и накрутите F-разъём, как показано на рисунке 2.

# Производственное предприятие

рис. 2